Sovraintendenza

ai Beni Culturali.

U.O. Area Intersettoriale Amministrativa

Servizio Prevenzione e Protezione

Prot. n ….... del …….

Al             Personale in forza al …………...

c.a………………..

………………..

…………………

E p.c. al Dirigente …………………………..

Oggetto:   Procedure generali e prescrizioni di lavoro in sicurezza  in ambienti di

lavoro

In attuazione a quanto disposto dall’art.37 del D.Lgs 626/94 e s.m.i. si trasmette per opportuna informazione delle SS.LL. l’allegato fascicolo  concernente le “Procedure generali di lavoro e le procedure per l’utilizzo in sicurezza delle attrezzature” da applicare nell’espletamento delle attività  assegnate al Servizio/ U.O. etc.

L’ADDETTO alla SICUREZZA

( …………………… )

IL RESPONSABILE DEL SERV. P.e P.

( P.I.  A. Moglioni )

S.P.Q.R.

COMUNE DI ROMA

SOVRAINTENDENZA BB.CC.

Servizio Prevenzione e Protezione

Luogo di  Lavoro: Edificio in ………………………….

Servizio: Prevenzione e Protezione

PROCEDURE GENERALI E PRESCRIZIONI DI LAVORO IN SICUREZZA PER ATTIVITA’ D’UFFICIO

Analisi redatta da:

Addetto alla Sicurezza : ……………………………….

R.S.P.P.      : P.I. Alessandro Moglioni

M.C.         : Dott.ssa Maria Grazia Ruffino

Approvato: IL SOVRAINTENDENTE

( Prof. Eugenio La Rocca )

A )  OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE

- nel caso in cui il personale venga a conoscenza o identifichi una fonte di pericolo  o malfunzionamenti tecnici ( impianti, macchina fotocopiatrice, attrezzature, etc. ) deve darne immediata comunicazione al Responsabile del Servizio ed adoperarsi, in base alle proprie attitudini, alla rimozione del pericolo ; in caso di malfunzionamento o di pericolo derivante dagli impianti e/o utilizzatori elettrici deve essere posto fuori servizio l’impianto mediante il distacco dell’energia elettrica al quadro di protezione installato nelle vicinanze o mediante l’ interruttore di bordo dell’utilizzatore ;

- nel caso il personale verifichi un evento  che non possa essere gestito in base alle proprie attitudini o con i mezzi in dotazione  o nel caso di emergenza medica inoltra la chiamata al pubblico soccorso e da immediata comunicazione alla Portineria  della Direzione della Sovraintendenza ( P.zza Lovatelli 35 ) tel.  6746 (rete Campidoglio) o allo   06.6710 6746 ( rete esterna)  secondo le procedure riportate nel “Piano Particolare di Gestione delle  Emergenze e Primo Soccorso” adottato presso l’edificio sede della Direzione della Sovraintendenza ( P.zza Lovatelli, 35 ) ;

- durante l’utilizzo delle attrezzature e macchine elettriche installate nell’Ufficio è obbligatorio attenersi alle prescrizioni riportate sui libretti di uso e manutenzione in dotazione alle stesse ed attenersi ai divieti e prescrizione di cui ai mod. 8 “AVVERTIMENTO” ed 8bis  “ATTENZIONE” affissi nel luogo di lavoro. E’ vietato rimuovere i dispositivi di protezione e di sicurezza delle attrezzature elettromeccaniche durante le lavorazioni.

Le operazioni di manutenzione possono essere eseguite solo da personale specializzato incaricato. L’utilizzatore può svolgere le sole operazioni di manutenzione demandategli nelle istruzioni riportate nel “Manuale di uso e manutenzione” di ogni attrezzatura fornita.

L’utilizzatore, oltre ad aver cura delle attrezzature messe a disposizione, non

deve apporre modifiche di propria iniziativa e deve evitare qualsiasi tentativo

di riparazione “fai da te”.

- Il personale :

        - con specifico richiamo a quello femminile è scoraggiato all’uso di   scarpe con tacco alto e delle scarpe aperte ed è altresì consigliato ad indossare scarpe a tacco basso e suola in gomma al fine di prevenire rischi di scivolamento e cadute ;

        - con specifico richiamo a quello femminile prima d’iniziare il lavoro è consigliato a toglie anelli, braccialetti, catenine etc.  perché potrebbero rappresentare fattori di rischio in quanto possono impigliarsi alle parti sporgenti delle superfici delle attrezzature e degli arredi;

        - prima di iniziare ogni attività esterna all’Ufficio compila l’autorizzazione al “Servizio esterno” ed attua le disposizioni riportate negli specifici Ordini di Servizio in materia;

        - nel caso l’attività esterna preveda l’ingresso in cantieri di lavoro deve adeguarsi alle disposizioni di sicurezza previste nel P.O. S. in vigore sul cantiere stesso chiedendo ed esigendo specifiche informazioni al Responsabile della Sicurezza in loco ed indossando i D.P.I. previsti per l’attività;

        - impedisce e controlla l’accesso all’Ufficio di persone non conosciute ad eccezione degli addetti o del personale di volta in volta autorizzato dalla Direzione;

        - non assume comportamenti non idonei con la mansionI svolte o

che possano arrecare danni a persone e cose:

- è vietato correre

- è vietato fumare e usare fiamme libere

    - è vietato mangiare;

    - è vietato custodire liquidi infiammabili

- è vietato depositare oggetti sui davanzali delle finestre;

-   nei momenti di pausa, allontanamento dalla postazione di lavoro ed al termine delle attività giornaliere disattiva l’alimentazione delle attrezzature elettromeccaniche tramite interruttore di bordo degli utilizzatori attivi;

-   al termine delle attività giornaliere il dipendente ultimo ad uscire disattiva gli impianti elettrici avendo cura di lasciare inserita la sola alimentazione delle “luci di emergenza” ;

-   al termine delle attività giornaliere il dipendente ultimo ad uscire assicura la chiusura della porta d’accesso dell’Ufficio mediante più mandate a chiave;

-   al termine delle attività giornaliere il dipendente ultimo ad uscire assicura la porta d’accesso della stanza in posizione di apertura avendo cura che non risulti chiusa mediante  chiave;

-   controlla, periodicamente e visivamente, l’efficienza degli estintori d’incendio

- È vietato l’utilizzo di macchinari ed attrezzature da parte del personale esterno  non  addetto e non autorizzato;

7) E’ obbligatorio conferire nell’ apposito contenitore posto ……………… del ……………………………. i residui speciali quali cartucce, toner, nastri,  etc. e conferisce all’Ufficio Economato le pile esauste in sostituzione delle nuove.

      - PROCEDURE DI LAVORO IN SICUREZZA PER L’UTILIZZO DI

ATTREZZATURE ED UTENSILI IN DOTAZIONE AL  SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

##### Attrezzature in dotazione:

- Armadi, tavoli, sedie, e contenitori.

- Utensileria varia ( forbici, taglierini, spillatici).

- Elaboratore, stampante, tastiera, schermo.

- Fax, modem, telefono.

- Calcolatrice elettrica.

- Fotocopiatrice

- Scale

- Scaffalature

1)  ARMADI, TAVOLI, SEDIE E CONTENITORI

-  RACCOMANDAZIONI:

Tutta la componentistica d’arredo deve essere scelta secondo la vigente normativa U.N.I. ( standard italiani), EN (standard europei),  ed I.S.O. ( internazionali) a cui fare riferimento per le specifiche tecniche ed essere fornite con la certificazione CE rilasciata dal fabbricante.

I mobili devono essere mantenuti puliti ed in buone condizioni, senza sbavature o schegge.

Si deve verificare l’assenza di spigoli vivi e parti sporgenti e variare la disposizione degli elementi d’arredo in funzione dell’illuminazione, di eventuali ostacoli pericolosi come rubinetti dei termosifoni o sportelli di quadri elettrici e verificare la collocazione di classificatori,  porte di armadi , cassetti di scrivanie e schedari che potrebbero essere causa di urto o inciampo.

Si deve verificare la facilità dell’alimentazione elettrica delle attrezzature necessarie sul tavolo cercando di evitare attraversamenti di fili elettrici volanti.

Purtroppo con il passare del tempo la “personalizzazione” dell’ufficio e l’insorgenza di nuove esigenze fanno sì che alla situazione iniziale vengano apportate modifiche ed integrazioni non sempre compatibili con le iniziali condizioni di sicurezza: evitare che le alimentazioni elettriche siano eseguite con cavi volanti, qualora ciò non fosse momentaneamente possibile, si deve prestare attenzione a che detti cavi non attraversino ambienti e passaggi ( segnala eventuali situazioni di pericolo e disagio)

-  RISCHI

- Urti contro le ante degli armadi lasciate aperte dopo il loro utilizzo.

- Urti e lacerazioni provocate dalle chiavi lasciare inserite nell’imposta delle serrature   dei cassetti e degli armadi.

- Caduta di materiale disposto in modo disordinato dai ripiani degli armadi.

- Schiacciamento e ribaltamento di cassettiere e classificatori non fissati al muro.

- Colpi per instabilità di ripiani.

- CONDIZIONI DI SICUREZZA

Richiudere le ante degli armadi  con particolare riguardo quando queste sono realizzate in vetro , senza bordo , poco visibili ( la pericolosità di queste ante in caso di urto o rottura è assai simile a quella delle porte in vetro e pertanto devono esserne sconsigliati gli acquisti).

Nel caso di ante scorrevoli devono essere manovrate con le apposite maniglie per evitare schiacciamenti delle dita.

Disporre le documentazione, il materiale cartaceo ed i raccoglitori sui ripiani degli armadi e scaffali in modo ordinato e corretto ed osservando una corretta distribuzione dei carichi anche in funzione del carico massimo ammissibile per ripiano.

Anche la presenza di cassettiere e classificatori non ancorati al muro comporta l’accortezza nell’impiego  e nella distribuzione dei carichi poiché l’apertura contemporanea di più cassetti posti nella parte superiore può provocarne il ribaltamento.

Tenere chiusi i cassetti delle scrivanie , delle cassettiere e dei classificatori  e togliere le chiavi sporgenti.

    - UTENSILERIA VARIA  ( forbici taglierini, spillatici)

Molti piccoli infortuni che accadono negli uffici, durante le normali attività, sono da addebitare all’utilizzo scorretto o disattento di forbici, tagliacarta, temperini od altri oggetti taglienti od appuntiti.

E’ da evitare l’abitudine di riporre oggetti appuntiti o taglienti senza protezione nelle tasche, in particolare anche gli abituali portamine e le matite lo sono; in caso di cadute o scivolamenti possono essere causa di ferite(richiedere in caso di fornitura  portamine con punta retrattile e cutter con la lama a scomparsa).

Anche il semplice utilizzo di fogli di carta è causa di tagli e ferite dovute al bordo tagliente:

- prenderli agli angoli

- inumidire i polpastrelli usando apposite spugnette

(sottoporre le spugnette a ordinari lavaggi con detergenti);

Le taglierine manuali, comunemente usate negli uffici, possono essere causa di cesoiamento delle dita:

- fare un uso corretto ed attento;

- non manomettere le protezioni della lama;

- lasciare al termine di ogni operazione la lama in posizione di riposo, non

alzata;

- le protezioni devono essere tolte solo in fase di sostituzione della lama ed

in fase di utilizzo;

La cucitrice a punti può divenire pericolosa quando in caso di blocco o inceppamento si tenta di liberarla dai punti aggrovigliatisi:

- si può essere feriti dal proiettamento di punti dall’alimentatore a molla

inopportunamente non disinserito o da strumento inadeguato usato per liberarla;

Il sollevamento e la movimentazione manuale di risme di carta, scatoloni o imballi vari, se eseguiti in modo scorretto o prolungato possono essere causa di infortunio;

Le fotocopiatrici devono essere installate in locali spaziosi e ben aerati anche per garantire la piena agibilità alle operazioni di manutenzione ordinarie e straordinarie:

- non trasformare il locale fotocopie in deposito materiali o in momentaneo

archivio;

- la chiusura del pannello copri-piano durante l’utilizzo della macchina

permette all’operatore di lavorare senza affaticamento, fastidio o danno

alla vista;

- i problemi a cui può dar luogo un prolungato utilizzo della macchina

fotocopiatrice sono la liberazione di fumi, vapori e di sostanze chimiche che

possono essere rischio di allergie, infiammazione agli occhi e delle vie

respiratorie;

N.B. Nel quaderno n° 2 “ La sicurezza in locali con destinazione d’uso Uffici” sono reperibili maggiori e più dettagliate informazioni in merito

    - P.C. ( video, tastiera, stampante, processore, altre unità periferiche  )

-  RACCOMANDAZIONI:

Prima di procedere all’installazione ed all’utilizzo leggere attentamente il libretto di uso e manutenzione in dotazione

La corrente elettrica proveniente dai cavi di alimentazione , dalle linee telefoniche e trasmissione dati può essere pericolosa.

Prendere visione di quanto riportato nel quaderno n° 3 “ Lavoro al videoterminale “.

- RISCHI

  - Rischi da radiazioni

  - Disturbi visivi

  - Disturrbi posturali

  - Elettrocuzione

  - Ustioni

  - Affaticamento mentale

- CONDIZIONI DI SICUREZZA

Per evitare il pericolo di elettrocuzione:

- Durante i temporali non collegare o scollegare i cavi, non effettuare

installazione di componenti, la manutenzione e la riconfigurazione.

- Collegare tutti i cavi di alimentazione ad una presa di corrente munita

di presa di terra.

- Collegare l’ alimentazione delle macchine ad idonee prese elettriche (

controllare tensione di esercizio ed assorbimento nominale dell’unità e

terzo alveolo di terra).

- Quando possibile utilizzare una sola mano per collegare o scollegare i cavi

di segnale.

- Non accendere apparecchiature in presenza di incendi, allagamenti, o

danni strutturali.

- Non aprire le protezioni meccaniche e gli involucri.

- Non procedere a spostamenti e riposizionamenti delle componenti con

unità collegate elettricamente.

- Collegamento e scollegamento:

per collegare:

    - spegnere tutte le unità;

    - collegare tutti i  cavi ai dispositivi;

    - collegare tutti i cavi di segnale ai rispettivi connettori;

    - inserire i cavi di alimentazione nelle prese elettriche;

    - accendere l’unità con l’interruttore di bordo ( ON );

per scollegare:

- Spegnere tutte le unità;

- Rimuovere tutti i cavi di alimentazione dalle prese elettriche;

- Rimuovere tutti i cavi di segnale dai connettori;

- Rimuovere tutti i cavi dalle unità.

La eventuale sostituzione di batterie esauste può rappresentare rischio di esplosione  se sostituita non correttamente. Quando si sostituisce una batteria, usare solo componenti contrassegnate dallo stesso numero identificativo della casa madre o di tipo equivalente raccomandato dalla stessa casa.

- non gettare o immergere le batterie in acqua o liquidi;

- non sottoporla a riscaldamento;

- non smontarla;

- non tentare di ricaricarla;

- non tentare di ripararla;

- non gettare le batterie esauste nella spazzatura o nei cestini dei rifiuti . Esse vanno conferite al fornitore di nuove.

Alcuni P.C. sono assemblati ad unità di memorizzazione ottica che utilizzano tecnologia laser : l’apertura dell’unità CD-ROM o DVD-ROM può dar luogo ad esposizione a radiazioni laser visibili ed invisibili nocive la cui esposizione può danneggiare in particolare la vista  : NON APRIRE LE PROTEZIONI

Al termine dell’attività lavorativa applicare le procedure di arresto e spegnere l’elaboratore e le periferiche collegate.

    - FAX, TELEFONO, MODEM

-  RACCOMANDAZIONI:

Prima di procedere all’installazione leggere il libretto di uso e manutenzione in dotazione

La corrente elettrica proveniente dai cavi di alimentazione e dalle linee telefoniche  può essere pericolosa.

Nel quaderno n° 2 “La sicurezza in locali con destinazione d’uso Uffici” sono trattati gli argomenti di natura generale relativi all’ambiente di lavoro.

- RISCHI

  - Disturbi visivi

  - Disturbi posturali

  - Rumore

  - Elettrocuzione

  - Ustioni

  - Affaticamento mentale

- CONDIZIONI DI SICUREZZA

Per evitare il pericolo di elettrocuzione:

- Durante i temporali non collegare o scollegare i cavi, non effettuare

installazione di componenti e la manutenzione.

- Collegare tutti i cavi di alimentazione ad una presa di corrente munita di

presa di terra ( alcuni utilizzatori muniti di particolari protezioni non

necessitano di collegamento a terra e sono evidenziabili con prese a due

soli puntali con simbolo di doppio quadrato sulla targa di macchina).

- Collegare le alimentazione della macchina ad una idonea presa elettrica (

controllare tensione di esercizio ed assorbimento nominale dell’unità e

terzo alveolo di terra).

- Quando possibile utilizzare una sola mano per collegare o scollegare i cavi

di segnale.

- Non accendere apparecchiature in presenza di incendi, allagamenti, o

danni strutturali.

- Non aprire le protezioni meccaniche e gli involucri.

- Non procedere a spostamenti e riposizionamenti delle componenti

collegate elettricamente.

- Collegamento e scollegamento:

per collegare:

a)spegnere l’unità ( interruttore di bordo OFF);

b)collegare gli eventuali cavi di segnale ai rispettivi connettori;

c)inserire il cavo di alimentazione nelle prese elettriche;

d)accendere l’unità con l’interruttore di bordo ( ON );

per scollegare:

- spegnere l’ unità ( interruttore OFF);

b) rimuovere il cavo di alimentazione dalle prese

elettriche;

c) rimuovere gli eventuali cavi di segnale dai connettori.

La eventuale sostituzione di batterie esauste può rappresentare rischio di esplosione  se sostituita non correttamente. Quando si sostituisce una batteria, usare solo componenti contrassegnate dallo stesso numero identificativo della casa madre o di tipo equivalente raccomandato dalla stessa casa:

- non gettare o immergere le batterie in acqua o liquidi;

- non sottoporla a riscaldamento;

- non smontarla;

- non tentare di ricaricarla;

- non tentare di ripararla;

- non gettare le batterie esauste nella spazzatura o nei cestini dei rifiuti . Esse vanno conferite al fornitore di nuove.

    - CALCOLATRICE  ELETTRICA

-  RACCOMANDAZIONI:

Nel quaderno n° 2 “La sicurezza in locali con destinazione d’uso Uffici” sono trattati gli argomenti di natura generale relativi all’ambiente di lavoro.

Prima di procedere all’installazione leggere il libretto di uso e manutenzione in dotazione

La corrente elettrica proveniente dal cavo di alimentazione può rappresentare un pericolo.

- RISCHI

  - Disturbi visivi

  - Disturbi posturali

  - Rumore

  - Elettrocuzione

  - Ustioni

- CONDIZIONI DI SICUREZZA

Per evitare il pericolo di elettrocuzione:

- Durante i temporali non collegare o scollegare il cavo, non effettuare

la manutenzione.

- Collegare il cavo di alimentazione ad una presa di corrente munita di

presa di terra ( alcuni utilizzatori muniti di particolari protezioni non

necessitano di collegamento a terra e sono evidenziabili con prese a due

soli puntali con simbolo di doppio quadrato sulla targa di macchina).

- Collegare l’alimentazione della macchina ad una idonea presa elettrica (

controllare tensione di esercizio ed assorbimento nominale dell’unità ).

- Non accendere la calcolatrice in presenza di incendi, allagamenti, o

danni strutturali.

- Non aprire le protezioni meccaniche e gli involucri.

- Collegamento e scollegamento:

per collegare:

a) spegnere l’unità ( interruttore di bordo OFF);

b) inserire il cavo di alimentazione nella presa elettrica;

c) accendere l’unità con l’interruttore di bordo ( ON );

per scollegare:

- spegnere l’ unità ( interruttore OFF);

b) rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa

elettrica.

- Non coprire la calcolatrice quando è in funzione in quanto potrebbe essere sottoposta a surriscaldamento e divenire causa d’incendio.

- Non utilizzare solventi ed alcool per la pulizia.

- Non utilizzare né lasciare la calcolatrice esposta ai raggi solari, all’umidità, alla polvere ed a sorgenti di calore.

- FOTOCOPIATRICE

-  RACCOMANDAZIONI:

Nel quaderno n° 2 “La sicurezza in locali con destinazione d’uso Uffici” sono trattati gli argomenti di natura generale relativi all’ambiente di lavoro.

Prima di procedere all’utilizzo leggere attentamente il libretto di uso e manutenzione in dotazione

La fotocopiatrice è un utilizzatore elettromeccanico e pertanto la corrente elettrica proveniente dai cavi di alimentazione ed il calore nonché l’eventuale emissione di fumi e vapori prodotti dal funzionamento prolungato della stessa possono rappresentare pericolo e disagio per il lavoratore.

Durante l’utilizzo è obbligatorio attenersi ai divieti e prescrizione di cui ai mod. 8 “AVVERTIMENTO” ed 8bis  “ATTENZIONE” affissi nel luogo di lavoro.

E’ vietato rimuovere i dispositivi di protezione e di sicurezza durante il funzionamento.

- RISCHI

  - Disturbi visivi

  - Rumore

  - Elettrocuzione

  - Ustioni

  - Schiacciamento e cesoiamento delle mani

  - Chimico

  - Allergie

  - Irritazione delle mucose delle vie respiratorie

  - Infiammazione degli occhi

- CONDIZIONI DI SICUREZZA

Le fotocopiatrici devono essere installate in locali spaziosi e ben aerati anche per garantire la piena agibilità alle operazioni di manutenzione ordinarie e straordinarie:

- non trasformare il locale fotocopie in deposito materiali o in momentaneo

archivio;

- la chiusura del pannello copri-piano durante l’utilizzo della macchina

permette all’operatore di lavorare senza affaticamento, fastidio o danno

alla vista;

- durante l’inattività della macchina interrompere la linea di alimentazione

agendo sull’interruttore di bordo (OFF);

- per la sostituzione dei toner attenersi alle indicazione e prescrizioni dei

produttori e non disperdere i contenitori vuoti che debbono essere

conferiti nell’apposito contenitore predisposto dall’A.C.

- Accertarsi che il cavo di alimentazione elettrica sia mantenuto in condizioni integre ed efficienti

- Accertarsi che la macchina sia sottoposta a manutenzione

- Prima di sfilare la spina dalla presa non agire sul cavo ma direttamente dalla spina avendo preventivamente disattivato la macchina con l’interruttore di bordo (OFF)

- SCALE

- RACCOMANDAZIONI:

L’uso di eventuali scale portatili a due o tre gradini, a libretto con piano di appoggio, a carrello con appoggi fissi e parapetti o a scorrimento su binari fissi di collegamento previsto per il solo raggiungimento ed operazioni di archiviazione di pratiche, materiali cartacei ed oggetti disposti su scaffalature, è consigliato al solo lavoratore in piena efficienza fisica e motoria e provvisto di scarpe antiscivolo ed elmo.

Nell’eventuale uso di scale :

- devono essere in buono stato

- devono possedere gli opportuni marchi di qualità	( CEE, U.N.I.

N 131)

- è consigliato il tipo metallico con parapetto e corrimano

ai lati

- le scale semplici devono essere munite di idonei appoggi di base e di agganci di trattenuta.

- le scale doppie a compasso devono avere lunghezza inferiore a 5 mt. e devono essere corredate di catena o altro dispositivo che ne impedisca l’apertura oltre il limite di sicurezza.

Non usare in loro vece mezzi di fortuna come scatoloni, sgabelli o sedie (specialmente se munite di ruote) .

- RISCHI

- Cadute

- Scivolamenti

- Urti

- Colpi

- Compressioni

- Cesoiamento

- Movimentazione manuale dei carichi

- CONDIZIONI DI SICUREZZA

Le scale devono essere movimentate inclinate e facendo attenzione ad evitare urti e collisioni specialmente con visuale limitata.

Prima dell’uso devono essere correttamente posizionate:

- le scale semplici devono distare dalla verticale di una misura pari ad 1/4

della lunghezza

- se doppie (a libretto) nella loro completa apertura e con dispositivo che

ne impedisca l’apertura oltre il limite di sicurezza (catena etc. ).

Durante l’uso:

- Le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra

persona d’assistenza.

- La scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta.

- Limitare il peso dei carichi da trasportare in concomitanza di lavori in quota.

- La salita e la discesa vanno effettuati volgendo il viso verso la scala.

- Lo spazio sottostante deve risultare libero.

- Interdire la circolazione di persone e cose nello spazio intorno all’area

di lavoro.

- lo spostamento della scala non è consentito con utilizzatore a bordo

durante l’utilizzo una persona a terra deve vigilare in modo continuo lo spazio di lavoro

- SCAFFALATURE

- RACCOMANDAZIONI:

Le scaffalature consigliate sono di tipo metallico ad elementi componibili corredate di marchio CEE e di dichiarazione del fabbricante del carico massimo ammissibile.

- RISCHI

- Urti

- Colpi

- Ribaltamento

- CONDIZIONI DI SICUREZZA

Procedere all’archiviazione dei materiali in maniera tale da non sovraccaricare la struttura e non rischiare la caduta accidentale degli oggetti per scivolamento.

Riportare, in maniera ben visibile, la segnaletica indicante il massimo carico ammissibile su ogni ripiano.

Riportare il carico massimo ammissibile del solaio del locale su cui grava la scaffalatura e controllarne la compatibilità.

Le scaffalature devono essere assicurate alle pareti del locale con idonei ancoraggi per evitare il rischio di ribaltamento

Istituire un servizio periodico di pulizia e spolveratura dei materiali giacenti e dei ripiani.

La collocazione deve garantire almeno una distanza di mt. 0,90 / 1,20 per garantire il passaggio degli operatori